Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 612-99-99, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

№170/164 от 03.02.2014г.

# Уведомление о проведении Запроса предложений

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении процедуры открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку, демонтаж, перемещение, монтаж архивного оборудования в ОАО РТИ согласно техническому заданию (Приложение 1).

Дата начала приема предложений — 03 февраля  2014года.

Дата окончания приема предложений —07 февраля 2014 года в 15 часов 00 минут по московскому времени

Дата определения Победителя – до 12 февраля 2014 года.

Предложения необходимо направлять в запечатанном конверте по месту проведения закупочной процедуры  по адресу г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

Контактное лицо Организатора закупки – Власова Наталья, тел. 8 (495)612-99-99, доб. 2532

электронный адрес nmvlasova@rti-mints.ru.

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 20 марта 2014 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения условиям Технического задания на оказание услуг, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет - 60 %;

Критерий №2 (К2) срок выполнения работ не позднее 15.04.2014г. -  30%.

Критерий №3 (К3) квалификация участника – значимость    критерия составляет - 10 %;

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1+К2+К3 ), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия,

где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) срок выполнения работ.

К2=20%, при подтверждении указанного срока сдачи объекта монтажа.

Критерий №3 (К3) квалификация участника.

Под «квалификацией участника» понимается надежность и качество выполняемой работы и оказываемых услуг подтвержденные опытом работы.

К3 = (Оуч / Омакс) х  значимость критерия

где:

Оуч – количество лет, в течение которых участник выполняет аналогичные работы (оказывает аналогичные услуги), в годах;

Омакс – максимальное количество лет, из выборки сведений, представленных участниками, в годах.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно- правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложения:

1. Техническое задание на 1 листе.

2. Форма письма о подаче оферты на 1 листе.

Приложение №1 к  Уведомлению

о запросе предложений №170/164

от «03»февраля 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование помещения системой компактного хранения.

- Наименование товара: Система компактного хранения.

- Модель, производитель: «Kasten-mobile», «Constructor Finland Oy» (Финляндия).

- Технические параметры:

- Высота стеллажа 	- 2010мм

- Количество полок в секции 	- 5+1 верхняя шт.

- Размер полки	- 1000х250х33 мм

- Высота полок используемая	- 335 мм

- Шаг регулирования полок по высоте	- 11,5 мм

- Тип привода 	- цепной с редуктором

- Максимальная распределенная нагрузка на полку 	- 80 кг

- Перечень оборудования:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Стартовая двухсторонняя секция передвижного стеллажа «Kasten-mobile» 1000х550х2010 мм | 28 |
| Дополнительная двухсторонняя секция передвижного стеллажа «Kasten-mobile» 1000х550х2010 мм | 84 |
| Стартовая двухсторонняя секция стационарного стеллажа «Combi» 1000х550х2010 мм | 4 |
| Дополнительная двухсторонняя секция стационарного стеллажа «Combi» 1000х550х2010 мм | 9 |
| Стартовая односторонняя секция стационарного стеллажа «Combi» 1000х275х2010 мм | 1 |
| Дополнительная односторонняя секция стационарного стеллажа «Combi» 1000х275х2010 мм | 2 |

Погонная длина несущих полок - 1613 м

Комплектация: рамки для маркировки стеллажа - пластик, формат А5, задние ограничители полок.

Декларация о соответствии ГОСТ 16371-93 п.2.2.29, 2.2.30.

Сертификат ISO 9001.

- Перечень работ.

При оборудовании помещения системой компактного хранения использовать имеющиеся стеллажи «Kasten-mobile» и «Combi» в общем количестве 60 двухсторонних секций 1000х550х2378 мм. Необходимо выполнить демонтаж, перенос и монтаж в новом помещении всех секций, используя наиболее рациональную планировку; также при монтаже требуется понизить высоту стеллажей до 2010 мм (стойки опилить, передние панели заменить).

Технические требования

- Общие требования

  - Тип поставляемых стеллажей: двухсторонние передвижные многосекционные стеллажи с ручным вращательным приводом для перемещения по рельсовым направляющим и стационарные стеллажи.

  - Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям российского и международного стандарта, что должно быть подтверждено соответствующими документами: Декларацией соответствия ГОСТ 16371-93 п.2.2.29, п.2.2.30, международным сертификатом ISO 9001.

  - В конструкции стеллажей (включая систему направляющих рельсов) должны отсутствовать комплектующие детали из дерева, фанеры, ДСП, МДФ и прочих древесно-стружечных материалов.

  - Гарантийный срок на оборудование – не менее 5 лет, с ремонтно-сервисным обслуживанием в течение всего указанного срока.

- Технические требования к мобильным стеллажам

  - Тип стеллажей: двухсторонние передвижные многосекционные стеллажи модели «Kasten Mobile» с ручным вращательным приводом для перемещения по рельсовым направляющим.

  - Конструкция мобильных стеллажей должна допускать установку на покатый и неровный пол без проведения дополнительных строительных работ.

  - Стеллажи не должны самопроизвольно скатываться без использования стопорных механизмов.

  - Расстояние от пола до поверхности нижней несущей полки: не менее 150 мм.

  - Жесткость конструкции установленных секций обеспечивается крестообразными стяжками, не менее 1-го креста на секцию.

  - Стойки должны быть сплошными, служить опорой для размещаемых дел, цельнокатаными, без сварки и резьбовых соединений. Стойки сзади должны иметь Т-образные ребра жесткости с количеством гибов не менее 3-х, спереди –  Δ-образные (для удобства снятия документов с полок) с количеством гибов не менее 3-х (см. чертеж п. 3.1).

  - Полки должны иметь не менее трех гибов в продольной плоскости и двух в поперечной. Поперечные и продольные ребра жесткости должны иметь жесткое соединение (см. чертеж п. 3.2).

  - Полки должны выдерживать распределенную нагрузку не менее 80 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации и т.д.).

  - Крепление полок к стойкам должно осуществляться при помощи специальных зажимов, позволяющих перемещать полку без использования инструментов (не резьбовое и не сварное  крепление).

  - Рабочая поверхность колес и рельсов должна иметь полукруглый профиль для исключения трения скольжения между колесами и направляющими рельсами (см. чертеж п.3.3). Рельсы «П»-образной формы не допускаются в связи с низкой степенью надежности конструкции, обусловленной наличием трения скольжения при движении стеллажей.

  - Направляющие рельсы должны иметь конструктивную возможность регулировки по высоте с помощью регулировочных пластин и крепление анкерными болтами к покрытию пола (см. чертеж п. 3.3). Шаг отверстий для крепления рельсов к полу – 300 мм.

  - Высота направляющих рельс - 14 мм (см. чертеж п. 3.3).

  - Материал направляющих рельс: оцинкованная сталь, толщина - 6 мм (см. чертеж п. 3.3).

  - Ширина регулировочных пластин должна быть равна ширине направляющих рельсов. Пластины должны иметь по две пуклевки, которые при укладке входят в паз снизу рельса, что обеспечивает надежную фиксацию пластин и исключает возможность их смещения (см. чертеж п. 3.3).

  - Материал регулировочных пластин: оцинкованная сталь толщиной 1 мм.

  - С целью увеличения жесткости конструкции мобильное основание стеллажей должно быть цельным по всей длине стеллажа (модульная конструкция не допускается) (см. чертеж п. 3.4).

  - Во избежание перекосов при движении вал привода мобильного основания должен обеспечивать равномерную передачу крутящего момента от привода на все ведущие колеса до конца мобильного основания (см. чертеж п. 3.4).

  - Материал мобильного основания: холоднокатаная оцинкованная сталь с толщиной листа 2 мм и количеством гибов, равным четырем (см. чертеж п. 3.5).

  - Декоративные фронтальные панели должны закрывать механизмы привода и лицевые перфорированные стойки по всей высоте и быть укомплектованы пластиковыми держателями табличек формата А5. Угол панели должен быть оформлен двумя гибами под 45°(см. чертеж п. 3.6). Не допускаются фронтальные панели в форме простого параллелепипеда с гибом под 90° в связи с примитивным видом.

  - Материал стоек, полок и декоративных фронтальных панелей: холоднокатаная сталь толщиной не более 0,9 мм.

  - Покрытие стоек, полок и декоративных фронтальных панелей: порошковое полимерное. Покрытие должно быть гладким («шагрень», «муар» не допускаются, поскольку способствуют накапливанию пыли). Использование пленки не допускается, поскольку она обладает существенно меньшей долговечностью по сравнению с полимерной краской. Цвет покрытия – светло-серый RAL-9002.

  - Никелированная ручка привода «L»-образной формы с пластиковой цилиндрической насадкой должна обеспечивать легкое вращение привода без перехвата рук (см. чертеж п. 3.7). Двух- и трех-лучевые ручки, а также ручки с шарообразной насадкой не допускаются в связи с неудобством пользования

  - С целью экономии площадей габаритная глубина стеллажей не должна превышать глубину полки более чем на 15 мм, а длина секций стеллажей   не должна превышать длину полки более чем на 5 мм.

- Конструктивные элементы стеллажей

  - Стойка

  - Полка

  - Профиль рельса и схема крепления к полу

- Рельс

- Регулировочная пластина

- Металлический анкер

- Болт

  - Мобильное основание

  - Профиль мобильного основания

  - Декоративная фронтальная панель

  - Ручка привода

- Технические требования к стационарным стеллажам

  - Тип стеллажей: двухсторонние стационарные многосекционные стеллажи модели «Сombi».

  - Конструкция стеллажей должна допускать установку на покатый и неровный пол без проведения дополнительных строительных работ.

  - Расстояние от пола до поверхности нижней несущей полки: не менее 150 мм.

  - Жесткость конструкции установленных секций обеспечивается крестообразными стяжками, не менее 1-го креста на секцию.

  - Стойки должны быть сплошными, служить опорой для размещаемых дел, цельнокатаными, без сварки и резьбовых соединений. Стойки сзади должны иметь Т-образные ребра жесткости, спереди –  Δ-образные с количеством гибов не менее 3-х (см. чертеж п. 3.1).

  - Полки должны иметь не менее трех гибов в продольной плоскости и двух в поперечной. Поперечные и продольные ребра жесткости должны иметь жесткое соединение (см. чертеж п. 3.2).

  - Полки должны выдерживать распределенную нагрузку не менее 80 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации и т.д.).

  - Крепление полок к стойкам должно осуществляться при помощи специальных зажимов, позволяющих перемещать полку без использования инструментов (не резьбовое и не сварное  крепление).

  - Декоративные фронтальные панели должны закрывать лицевые перфорированные стойки по всей высоте и быть укомплектованы пластиковыми держателями табличек формата А5. Угол панели должен быть оформлен двумя гибами под 45°(см. чертеж п. 3.6). Не допускаются фронтальные панели в форме простого параллелепипеда с гибом под 90° в связи с примитивным видом.

  - Материал стоек, полок и декоративных фронтальных панелей: холоднокатаная сталь толщиной не более 0,9 мм.

  - Покрытие стоек, полок и декоративных фронтальных панелей: порошковое полимерное. Покрытие должно быть гладким («шагрень», «муар» не допускаются, поскольку способствуют накапливанию пыли). Использование пленки не допускается, поскольку она обладает существенно меньшей долговечностью по сравнению с полимерной краской. Цвет покрытия – светло-серый RAL-9002.

  - С целью экономии площадей габаритная глубина стеллажей не должна превышать глубину полки более чем на 15 мм, а длина секций стеллажей   не должна превышать длину полки более чем на 5 мм.

Приложение №2 к  Уведомлению

о запросе предложений №170/164

от «03»февраля 2014 г.

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без учета НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения с учетом НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Опыт выполнения  аналогичных работ (оказания аналогичных услуг) _____лет.

Наличие  резервных мощностей и технического потенциала ________________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)