Открытое акционерное общество

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

имени академика А.Л.Минца

(ОАО РТИ)

127083 Москва, ул. 8 Марта, 10, стр.1, телефон (495) 614-0451, факс (495) 614-0662, E-mail info@rti-mints.ru

ОКПО 11498931, ОГРН1027739323331. ИНН/КПП 7713006449/771301001

# Уведомление о проведении Запроса предложений

№170/689п от 29.07.14г.

Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца» (далее — Организатор) уведомляет о проведении с 30.07.2014года процедуры Открытого  запроса предложений  (далее — Запрос предложений) и приглашает компании (далее — Участники) подавать свои предложения на поставку:

- Вакуумная электропечь СНВЭ-1.3.1/16  - 1шт.;

- Вакуумная электропечь ЭСКВ-1.2.2,5/25 ШМЗ   - 1шт.;

- Трубчатая печь с двумя рабочими камерами  C-2,8.1700.1Ф  - 1шт.

согласно Приложению №1.

Товар должен быть поставлен по адресу: г. Саратов, ул. Спицына Б.В., д.1.

Дата начала приема предложений — 30 июля  2014года.

Дата окончания приема предложений — 12 августа 2014 года.

Дата определения Победителя – 13 августа 2014 года

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры: 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 в запечатанном конверте.

Для справок обращаться к Организатору: контактное лицо – Румянцева Анастасия,

телефон/факс:  +7(495)612-99-99 доб.25-35, электронный адрес: rumyantseva@rti-mints.ru .

Требования к порядку предоставления, содержанию, форме и оформлению предложений

Участник имеет право подать только одно предложение. В случае подачи Участником нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в Приложении №2 к настоящему уведомлению, и быть действительным не менее чем до 31 августа 2014 года. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью Участника.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые Участником.

Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

Критерии оценки предложений.

Критериями для определения Победителя, при условии полного соответствия  предложения перечню Приложения №1 на поставку товара, являются:

Критерий №1 (К1) цена – значимость критерия составляет 80 %;

Критерий №2 (К2) срок поставки товара – значимость критерия составляет 20 %;

Совокупная значимость критериев составляет 100%.

Максимальное количество процентов (Куч = К1 + К2), которое может набрать участник равняется 100 %. Проценты рассчитываются с точностью до двух знаков после запятой.

Порядок оценки

Критерий №1 (К1) цена.

К1 = (Цмин / Цуч) х значимость критерия

где:

Цмин – минимальная цена из выборки цен, предложенных участниками, в тысячах рублей;

Цуч – цена, предложенная участником, в тысячах рублей.

Критерий №2 (К2) Срок поставки товара.

К2= (Смин / Суч) х значимость критерия;

где:

Смин –  минимальный срок поставки из выборки, предложенных участниками, в днях;

Суч – срок поставки, предложенный участником, в днях.

Победителем является участник, набравший наибольшее количество процентов.

В течение 3-х дней после определения Победителя Организатор уведомит его об этом и подпишет Договор на условиях настоящего запроса предложения

Инструкции по заполнению письма о подаче оферты (предложения)

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно- правовой формы) и юридический адрес.

Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, с НДС.

Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Вместе с письмом о подаче оферты (предложения) необходимо представить следующий пакет документов:

- заверенные копии учредительных документов;

- выписку ЕГРЮЛ, выданную не ранее чем за  месяц до даты предложения;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника без доверенности либо нотариально заверенную копию доверенности);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- копию свидетельства о внесении в единый государственный реестр юр. лиц;

- копии лицензий на осуществление деятельности.

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальной офертой. ОАО РТИ не несёт никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

Приложение:

1. Характеристики печей.

1. Форма письма о подаче оферты на 1 листе с приложением на 1 листе.

Приложение №1 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «29»июля 2014г. №170/689п

- Вакуумная электропечь СНВЭ-1.3.1/16

1.Требования назначения

1.1. Назначение:   пайка и отжиг деталей и узлов электровакуумных приборов в среде вакуума;

1.2.Условия эксплуатации печи: температура окружающей среды от 15 до 35 ºС, при относительной влажности воздуха 55-75%, атмосферном давлении – 104 кПа (750 ±30 мм рт. ст.);

1.3.Электропитание (трёхфазная 4х проводной сети переменного тока 220/380 частотой 50 Гц.;

1.4. Потребляемая электрическая мощность  (  не более 30 кВт;

1.5.Габаритные размеры печи не более: 1500х1600х1900мм (без шкафа управления);

1.6. Основные параметры печи:

- максимальная рабочая температура, °С - 1600;

- размеры рабочей камеры (шхгхв) – 100x300х100 мм.;

- предельное остаточное давление в холодном состоянии - 5·10-5мм.рт.ст;

- расход охлаждающей воды – 1,5 м3/час;

- среда в рабочем пространстве – вакуум;

- число зон регулирования температуры  – 1; 
- регулирование температуры – автоматическое, контроллером типа  Термолюкс – 020;

- тип печи – камерная.

2.1. Требования к система охлаждения.

-  Охлаждающая жидкость – вода водопроводная техническая.

-  Наличие проточного охлаждения с фильтрами от частиц размером более 100 мкм. и возможностью их оперативной очистки в процессе эксплуатации оборудования, а также система защиты в случае недостаточного расхода охлаждающей жидкости.

-  Температура охлаждающей жидкости на входе системы охлаждения – от +5 до +250С.

2.2.Требования к вакуумной системе.

Вакуумная система на основе форвакуумного  и диффузионных насосов, вакуумный затвор, необходимая вакуумоизмерительную и запорная аппаратура (клапана, датчики, манометры).

2.3. Система управления температурным режимом

Датчик температуры - термопара типа ТВР.

Характеристики силового блока регулятора:

- фаза импульсная модуляция;

- канал обратной связи по току;

- количество программ управления - не менее15;

- количество программируемых точек в координатах время – температура в каждой программе - не менее 8;

- автоматическая настройка на параметры объекта управления, в том числе при работе с объектами, изменяющими свои характеристики в процессе нагрева;

- возможность работы с различными термопарами;

- программируемое остывание;

- дискретность задания температуры – 1 °С;

- дискретность задания времени – 1 минута;

- возможность задания неограниченного времени поддержания конечной температуры;

- разрешающая способность измерения температуры – 0,1° С;

- контроль обрыва термопары;

- наличие режима ручного управления;

- возможность ограничение выходной мощности;

- возможность ограничения максимальной температуры объекта;

- наличие функция принудительного отключения питания всей печи при превышении пороговой температуры, вследствие пробоя одного или нескольких тиристоров;

3. Требования безопасности

3.1.Соответствие  по способу защиты от поражения электрическим током классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

3.2. Наличие  устройств, обеспечивающих защиту персонала и предохраняющих от разрушения при взрывоопасной ситуации.

4. Комплект поставки

4.1. Эксплуатационная документация должна  соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД.

4.2. Комплект поставки

-  Печь в стандартной комплектации, система водоохлаждения с фильтром;

-  Паспорт и руководство по эксплуатации.

5.Дополнительные опции

- Организация подключения контроллера к ПК для задания программы нагрева, записи и архивации зависимости температура-время;

- Запасная термопара типа ТВР	-	1шт;

- Запасной комплект нагревательных элементов		-	1комплект.

В стоимость так же необходимо включить монтаж, пуско-наладочные работы, обучение сотрудников.

- Вакуумная электропечь ЭСКВ-1.2.2,5/25 ШМЗ

1.Требования назначения

1.1. Назначение:   пайка и отжиг деталей и узлов электровакуумных приборов в среде вакуума.

1.2.Условия эксплуатации печи: температура окружающей среды от 15 до 35 ºС, при относительной влажности воздуха 55-75%, атмосферном давлении – 104 кПа (750 ±30 мм рт. ст.)

1.3.Электропитание (трёхфазная  4х проводная сеть переменного тока 220/380 частотой 50 Гц.

1.4. Потребляемая электрическая мощность  (  не более 43 кВт

1.5.Габаритные размеры печи не более: 1800x1700 x1400 мм (без шкафа управления)

1.6. Основные параметры печи:

- максимальная рабочая температура, °С – 2200;

- размеры рабочей камеры (ØхВ) – 120x250 мм.;

- предельное остаточное давление в холодном состоянии - 5·10-5мм.рт.ст;

- расход охлаждающей воды – 1,5 м3/час,

- среда в рабочем пространстве – вакуум, водород с точкой росы - 60˚с

- число зон регулирования температуры –1;
- регулирование температуры – автоматическое, контроллером типа термолюкс – 020 ;

- тип печи – камерная;

- тип термопары – ТВР;

- электропитание (трёхфазная 4х проводная  сеть переменного тока 220/380 частотой 50 Гц.

2.1. Требования к система охлаждения.

2.1.1	Охлаждающая жидкость – вода водопроводная техническая.

2.1.2 Наличие проточного охлаждения с фильтрами от частиц размером более 100 мкм.и возможностью их оперативной очистки в процессе эксплуатации оборудования, а также система защиты в случае недостаточного расхода охлаждающей жидкости.

2.1.23. Температура охлаждающей жидкости на входе системы охлаждения – от +5 до +250С.

2.2.Требования к вакуумной системе.

Вакуумная система должна в себя форвакуумный  и турбомолекулярный насос, вакуумный затвор, необходимую вакуумоизмерительную и запорную аппаратуру (клапана, датчики, манометры).

2.3. Система управления температурным режимом

Датчик температуры - термопара типа ТВР.

Характеристики силового блока регулятора:

- фаза импульсная модуляция;

- канал обратной связи по току;

- количество программ управления - не менее15;

- количество программируемых точек в координатах время – температура в каждой программе - не менее 8;

- автоматическая настройка на параметры объекта управления, в том числе при работе с объектами, изменяющими свои характеристики в процессе нагрева;

- возможность работы с различными термопарами;

- программируемое остывание;

- дискретность задания температуры – 1 °С;

- дискретность задания времени – 1 минута;

- возможность задания неограниченного времени поддержания конечной температуры;

- разрешающая способность измерения температуры – 0,1° С;

- контроль обрыва термопары;

- наличие режима ручного управления;

- возможность ограничение выходной мощности;

- возможность ограничения максимальной температуры объекта;

- наличие функция принудительного отключения питания всей печи при превышении пороговой температуры, вследствие пробоя одного или нескольких тиристоров;

3. Требования безопасности

3.1 Соответствие  по способу защиты от поражения электрическим током классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

3.2 Наличие  устройств, обеспечивающих защиту персонала и предохраняющих от разрушения при взрывоопасной ситуации.

4. Комплект поставки

4.1. Эксплуатационная документация должна  соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД.

4.2. Комплект поставки печи в упаковке:

- шкаф управления с контроллером типатермолюкс-020;

- вакуумная система;

- газовый натекатель;

- система водоохлаждения с фильтром;

- термопара типа ТВР;

- трансформатор;

- паспорт и руководство по эксплуатации.

5.Дополнительные опции

- Организация подключения контроллера типаТермолюкс-020 к ПК для задания программы нагрева, записи и архивации зависимости температура-время;

- запасная термопара ТВР;

- запасной комплект нагревательных элементов.

В стоимость так же необходимо включить монтаж, пуско-наладочные работы, обучение сотрудников.

- Трубчатая печь с двумя рабочими камерами C-2,8.1700.1Ф

1.Требования назначения

1.1. Назначение:  отжиг материалов для элктровакуумных приборов, в среде водорода.

1.2.Условия эксплуатации печи: температура окружающей среды от 15 до 35 ºС, при относительной влажности воздуха 55-75%, атмосферном давлении – 104 кПа (750 ±30 мм рт. ст.)

1.3. Основные параметры печи:

- Максимальная рабочая температура в камере печей °С – 1700;

- размеры одной рабочей камеры печи(трубы) (ØхД) – 80х270 мм., в печи устанавливается две трубы;

- среда в рабочем пространстве – водород, азот;

- число зон регулирования температуры – 1;

- регулирование температуры – автоматическое, контроллером  типа Термолюкс-020;

- максимальная мощность печи, кВт – 15;

- тип термопары –  типа ТПР.

- электропитание (трёхфазная 4х проводной сети переменного тока 220/380 частотой 50 Гц.;

2. Требования к система охлаждения.

2.1	Охлаждающая жидкость – вода водопроводная техническая.

2.1  Наличие проточного охлаждения с фильтрами от частиц размером более 100 мкм.и возможностью их оперативной очистки в процессе эксплуатации оборудования, а также система защиты в случае недостаточного расхода охлаждающей жидкости.

2.1.23. Температура охлаждающей жидкости на входе системы охлаждения – от +5 до +250С.

3.Требования к газовой системе.

Газовая система должна включать в себя:

-  четыре штуцера подачи;

-  два штуцер выпуска;

-  четыре ротаметра (Два Q=250 л/час по воздуху и два Q=1600 л/час по воздуху)4

- четыре игольчатых клапана, две свечи «дожига», необходимую  соединительную арматуру;

- Монтаж газового оборудования – на отдельной газовой панели;

4.Система управления температурным режимом

- датчик температуры – термопара типа ТВР.

- характеристики силового блока регулятора:

- фаза импульсная модуляция;

- канал обратной связи по току;

- количество программ управления – не менее15;

- количество программируемых точек в координатах время – температура в каждой программе – не менее 8;

- автоматическая настройка на параметры объекта управления, в том числе при работе с объектами, изменяющими свои характеристики в процессе нагрева;

- возможность работы с различными термопарами;

- программируемое остывание;

- дискретность задания температуры – 1 °С;

- дискретность задания времени – 1 минута;

- возможность задания неограниченного времени поддержания конечной температуры;

- разрешающая способность измерения температуры – 0,1° С;

- контроль обрыва термопары;

- наличие режима ручного управления;

- возможность ограничение выходной мощности;

- возможность ограничения максимальной температуры объекта;

- наличие функция принудительного отключения питания всей печи при превышении пороговой температуры, вследствие пробоя одного или нескольких тиристоров;

5. Требования к конструкции

5.1 Нагревательные элементы должны быть – дисилицид-молибденовые выпускаемые под торговой маркой Moly-D®.

5.2  Камеры печи должны представлять собой две корундовые вакуумплотные трубы.

5.3 Каждая труба должна снабжаться газоплотными фланцами со штуцерами подключения газовой системы и водоохлаждаемыми контурами.

6. Требования безопасности

6.1.Соответствие  по способу защиты от поражения электрическим током классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

6.2. Наличие  устройств, обеспечивающих защиту персонала и предохраняющих от разрушения при взрывоопасной ситуации.

4. Комплект поставки

4.1. Эксплуатационная документация должна  соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД.

4.2. Комплект поставки печи:

- силовой шкаф с контроллером типа Термолюкс-020;

- комплект фланцев;

- газовая система;

- система водоохлаждения с фильтром;

- трансформатор;

- термопара типа ТПР;

- паспорт и руководство по эксплуатации;

5.Дополнительные опции

- Организация подключения контроллера к ПК для задания программы нагрева, записи и архивации зависимости температура-время;

- запасная термопара ТПР;

- электронный "ротаметр" MASS-VIEW- регулятор расхода на одну газовую магистраль;

- система контроля наличия пламени «свечи» дожига;

-  температурный датчик охлаждающей жидкости с визуальной сигнализацией о перегреве;

- звуковая сигнализация перегрева рабочей камеры.

В стоимость так же необходимо включить монтаж, пуско-наладочные работы, обучение сотрудников.

Приложение №2 к  Уведомлению

о запросе предложений

от «29»июля 2014г. №170/689п

(Форма письма о подаче оферты)

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на оказание следующих услуг:

________________________________________________________________________

(краткое описание оказываемых ус луг)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением,  являющимися неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения без учета НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |

Наличие  резервных мощностей и технического потенциала _____________ (да/нет)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

[Перечень приложений:

1.     Техническое предложение на оказание услуг на ____ листах;

Пояснение: Участник в свободной форме приводит свое техническое предложение,   опираясь на проект Технического задания на оказание услуг в соответствии с   требованиями Приложения№1 к Уведомлению о проведении запроса предложений, с приложением графика (сроков) оказания услуг, сметой расходов и условий оплаты.

2.     Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ листах.

Пояснение: Выписка ЕГРЮЛ, копии лицензий, сертификаты, свидетельства о членстве в СРО  и т.п.]

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |